Opis przedmiotu zamówienia

1.	Przedmiot zamówienia :

„Naprawa ogrodzenia betonowego na terenie Obwodu Drogowego w Raculi”

2. Termin wykonania zamówienia: 45 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

3. Lokalizacja realizowanego przedmiotu zamówienia:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze; Rejon w Nowej Soli; Obwód Drogowy w Raculi, ul. Wierzbowa 6, 66-004 Racula.

Ogrodzenie zlokalizowane jest na działce nr 324/6, gmina Zielona Góra, obręb Racula.

4. Zakres robót i wymagania :

- Demontaż i utylizacja starego ogrodzenia betonowego - 42 przęsła (czteropłytowe + słupki);

- Montaż nowego ogrodzenia betonowego - 42 przęsła (czteropłytowe) z słupkami zastabilizowanymi betonem;

- Wymiana 3 płyt w ogrodzeniu (należy rozebrać 3 przęsła aby wymienić płyty – druga i trzecia od góry);

- Regulacja (wypionowanie) - 20 przęseł.

Wzór ogrodzenia betonowego należy dobrać tak aby był identyczny lub zbliżony do istniejącego ogrodzenia (zał. – zdjęcia). Wzór uzgodnić z Zamawiającym.

5. Informacja o gwarancjach, aprobatach technicznych:

- Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru robót,

- Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne materiałów   wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie określone w ustawie 
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (DZ.U. nr 92  poz. 881)

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cenę oferty należy ustalić jako suma wskazanych robót wraz z materiałem w kosztorysie ofertowym.  Oferta musi być podana w złotych polskich netto i brutto cyfrowo i słownie 
z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonym  zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

7. Płatności

Zapłata za wykonane prace nastąpi po podpisaniu protokołu bezusterkowego odbioru robót i na jego podstawie wystawionej prawidłowo faktury. Płatność dokonana będzie przelewem bankowym na wskazany w umowie rachunek w ciągu 21 dni od otrzymania faktury.

8. Kryteria wyboru oferty:

Cena – 100 %

Przy wyborze oferty przez Zamawiającego decyduje cena. Oferty zostaną ocenione przez porównanie oferowanych cen brutto.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę oferty brutto.

Opracował:								Sprawdził: