KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w m. Dąbie w ciągu drogi krajowej nr 32 na odcinku od km 35+880 do km 36+080

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis kosztorysu | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość kosztorysu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi. Grunt kat. I-II przepuszczalny o grubości 10 cm po zagęszczeniu. Obmiar: 174m x 1,50m x 0,10m (pod chodnik) | m3 | 26,10 |  |  |
| 2. |  | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt kat. I-II. Obmiar jak wyżej | m3 | 26,10 |  |  |
| 3. |  | Wykonanie koryta w gruncie kat. III pod obrzeże betonowe 8x30 cm i krawężnik betonowy 15x30 cm oraz ławę betonową z oporem. Obmiar: 360,00m x 0,25m x 0,30m = 27,00 m3 13,5m x 0,35m x 0,40m = 1,90 m3 | m3 | 28,90 |  |  |
| 4. |  | Przestawienie istniejącego obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15 (należy przewidzieć 3% obrzeża nowego) | m | 360,00 |  |  |
| 5. |  | Przestawienie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15 (w tym 1,50 m krawężnika nowego) | m | 13,50 |  |  |
| 6. |  | Ława z oporem z betonu C12/15 pod obrzeże i krawężnik. Obmiar: 360m x (0,23m x 0,10m x 0,15m)=13,68 m3 13,50m x (0,35m x 0,10m x 0,15m)=0,78 m3 | m3 | 14,46 |  |  |
| 7. |  | Rozplantowanie i zagęszczenie ziemi wydobytej z wykopu koryta. Grunt kat. II-III. | m3 | 28,90 |  |  |
| 8. |  | Remont chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm z wbudowaniem kostki istniejącej na podsypce cementowo-piaskowej. Obmiar: 174,00 m x 1,50 m. | m2 | 261,00 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM NETTO |  |
|  |  |  |  | VAT 23% |  |
|  |  |  |  | OGÓŁEM BRUTTO |  |