KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w m. Marcinowice i Krosno Odrz. w ciągu drogi krajowej nr 29 na odcinku od km 49+039  do km 52+484

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis kosztorysu | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość kosztorysu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi. Grunt kat. I-II przepuszczalny o grubości 10 cm po zagęszczeniu. Obmiar: - Od km 49+039 do km 49+253 str. P: (pod chodnik: 201,0m x 1,5m x 0,15m = 45,23 m3) (pod obrzeże: 201,0m x 0,5m x 0,2m = 20,1 m3) - od km 49+282 do km 49+308 str. P: (pod chodnik: 26,0m x 1,5m x 0,15m = 5,85 m3) (pod obrzeże: 26,0m x 0,7m x 0,25m = 4,55 m3) - od km 52+443 do km 52+484 str. L: (pod chodnik: 41,0m x 1,0m x 0,15m = 6,15 m3) (pod obrzeże: 41,0m x 0,5m x 0,2m = 4,10 m3) | m3 | 85,98 |  |  |
| 2. |  | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt kat. I-II. Obmiar jak wyżej | m3 | 85,98 |  |  |
| 3. |  | Wykonanie koryta w gruncie kat. III pod obrzeże betonowe 8x30 cm i krawężnik betonowy 15x30 cm oraz ławę betonową z oporem. Obmiar: (201,0m + 26,0m + 41,0m) x 0,25 x 0,30 = 20,1 m3 | m3 | 20,10 |  |  |
| 4. |  | Przestawienie istniejącego obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15 (należy przewidzieć 5% obrzeża nowego) Obmiar: - od km 49+039 do km 49+253 str. P: 201,0m - od km 49+282 do km 49+308 str. P: 24,25m - od km 52+443 do km 52+484 str. L: 20,5m | m | 245,75 |  |  |
| 5. |  | Przestawienie istniejącego obrzeża betonowego 8x30 (należy przewidzieć 5% obrzeża nowego) Obmiar: - od km 49+039 do km 49+253 str. P: 201,0m - od km 49+282 do km 49+308 str. P: 24,25m - od km 52+443 do km 52+484 str. L: 20,5m | m | 245,75 |  |  |
| 6. |  | Ława z oporem z betonu C12/15 pod obrzeże i krawężnik. Obmiar: (201,0+26,0+41) x (0,23 x 0,10 + 0,10 x 0,15) = 10,18 m3 | m3 | 10,18 |  |  |
| 7. |  | Rozplantowanie i zagęszczenie ziemi wydobytej z wykopu koryta. Grunt kat. II-III. | m3 | 20,10 |  |  |
| 8. |  | Remont chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm z wbudowaniem kostki istniejącej na podsypce cementowo-piaskowej. | m2 | 405,50 |  |  |
| 9. |  | Regulacja pionowa studni i wpustów | Szt. | 6 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM NETTO |  |
|  |  |  |  | VAT 23% |  |
|  |  |  |  | OGÓŁEM BRUTTO |  |