KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodników w ciągu dróg krajowych nr 29 oraz 32 w miejscowościach Krosno Odrz., Łagów i Dąbie

| Lp. | Opis kosztorysu | Jednostka miary | Ilość Jednostek | Cena jednostkowa | Wartość kosztorysu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi. Grunt kat. I-II przepuszczalny o grubości 10 cm po zagęszczeniu. Obmiar pod chodnik: DK-32: - km 35+297 – 35+492 – 195,0m x 1,3m x 0,1m = 25,35m3; DK-29: - km 49+360 – 49+640 – 272,0m x 1,0m x 0,1m = 27,2 m3 - km 50+091 – 50+243 – 150,0m x 1,0m x 0,1m = 15,0m3 - km 50+248 – 50+301 – 53,0m x 1,5m 0,1m = 7,95m3 Obmiar na obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża: DK-32: - km 35+297 – 35+492 – 195,0m x 0,5m x 0,1m = 9,75m3; DK-29: - km 49+360 – 49+640 – 272,0m x 0,5m x 0,5m = 68,0 m3 - km 50+091 – 50+243 – 150,0m x 0,5m x 0,2m = 15m3 - km 50+248 – 50+301 – 53,0m x 0,5m 0,2m = 5,3m3 | m3 | 173,55 |  |  |
| 2. | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt kat. I-II. Obmiar jak wyżej | m3 | 173,55 |  |  |
| 3. | Wykonanie koryta w gruncie kat. III pod obrzeże betonowe o wymiarach 6x20, 8x30 cm. Obmiar: DK-32: - km 35+297 – 35+492 – w ilości 195,0m - km 44+597 – 45+400 – w ilości 285,0m DK-29: - km 49+360 – 49+640 – w ilości 272,0m - km 50+091 – 50+243 – w ilości 150,0m - km 50+248 – 50+301 – w ilości 53,0m ========suma= 955,0m x 0,2m x 0,3m = 57,3 m3 | m3 | 57,3 |  |  |
| 4. | Przestawienie istniejącego obrzeża betonowego o wymiarach 6x20, 8x30 cm na ławie z oporem (należy przewidzieć 5% obrzeża nowego) Obmiar: DK-32: - km 35+297 – 35+492 – w ilości 195,0m - km 44+597 – 45+400 – w ilości 285,0m DK-29: - km 49+360 – 49+640 – w ilości 272,0m - km 50+091 – 52+243 – w ilości 150,0m - km 50+248 – 50+301 – w ilości 53,0m | m | 955,0 |  |  |
| 5. | Przestawienie istniejącego obrzeża betonowego o wymiarach 6x20, 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej o gr. Min 5 cm bez oporu (należy przewidzieć 5% obrzeża nowego) Obmiar: DK-29: - km 49+360 – 49+640 – w ilości 272,0m - km 50+091 – 50+243 – w ilości 150,0m - km 50+248 – 50+301 – w ilości 53,0m | m | 475,0 |  |  |
| 6. | Ława z oporem z betonu C12/15 pod obrzeże o wymiarach 6x20, 8x30. Obmiar: DK-32: - km 35+297 – 35+492 – 195,0m x (0,10m x 0,15m) x 2 = 5,85m3 - km 44+597 – 45+400 – 184,8m x (0,10m x 0,10m) x 2 = 3,70m3 DK-29: -km 49+360 – 49+640 – 272,0m x (0,10m x 0,15m) x 2 = 8,163 -km 50+091 – 50+243 – 150,0m x (0,10m x 0,15m) x 2 = 4,5m3 -km 50+248m – 50+301 - 53,0m x (0,10m x 0,15m) x 2 = 1,59m3 | m3 | 23,8 |  |  |
| 7. | Rozplantowanie i zagęszczenie ziemi wydobytej z wykopu koryta. Grunt kat. II-III. Obmiar: DK-32: - km 35+297 – 35+492 – w ilości 195,0m - km 44+597 – 45+400 – w ilości 285,0m DK-29: - km 49+360 – 49+640 – w ilości 272,0m - km 50+091 – 50+243 – w ilości 150,0m - km 50+248 – 50+301 – w ilości 53,0m ========suma= 955,0m x 0,2m x 0,3m = 57,3 m3 | m3 | 57,3 |  |  |
| 8. | Remont chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm(dot. DK-32) oraz kostki o grubości 8cm(dot. DK-29) z wbudowaniem kostki istniejącej na podsypce cementowo-piaskowej. DK-32: -km 35+297 – 35+492 – w ilości 253,50 m2 -km 44+597 – 45+400 – w ilości 218,18m2 DK-29: -km 49+360 – 49+640 – w ilości 408,0m2 -km 50+091 – 50+243 – w ilości 232,8m2 -km 50+248 – 50+301 – w ilości 116,60m2 | m2 | 1 229,08 |  |  |
| 9. | Regulacja pionowa studni i wpustów | Szt. | 1 |  |  |
|  |  |  | RAZEM NETTO |  |
|  |  |  | VAT 23% |  |
|  |  |  | OGÓŁEM BRUTTO |  |